## Slide 1: รู้จักกับ ATD5-P4
บอร์ด ESP32-P4 พร้อมจอ 5 นิ้ว

## Slide 2: อุปกรณ์ที่มีในชุด
เสาอากาศ 2.4G x1
ลำโพง 3W x1
สาย USB-C x1
ATD5-P4 พร้อมกรอบจอ x1
กรอบจอทำจากเครื่องปริ้น 3 มิติ (PLA)
ตัวดันขอบกล่อง x4

## Slide 3: ส่วนประกอบ (1)
หน้าจอทัชสกรีนขนาด 5 นิ้ว
กรอบจอพลาสติก

## Slide 4: ส่วนประกอบ (2)
จุดต่ออุปกรณ์ภายนอก
ช่องอัพโหลดโค้ด
LED โปรแกรมได้อิสระ
จุดต่ออุปกรณ์ USB
จุดต่ออุปกรณ์ Grove / I2C
จุดต่อลำโพง
ESP32-P4 + ESP32-C6
ช่องเสียบ Micro SD Card
จุดต่อไฟเลี้ยง DC Plug
จุดต่อไฟเลี้ยง JST 2.5 mm
จุดต่อเสาอากาศ WiFi
สวิตช์โปรแกรมได้อิสระ

## Slide 5: ขาต่ออุปกรณ์ภายนอก

## Slide 6: วงจรภายใน
วงจรอัพโหลด
TX
RX
EN
BOOT
Rx
Gx
Bx
PCLK
HSYNC
VSYNC
DE
SDA
SCL
หน้าจอ
ESP32-P4
IO49-53
IO26-31
IO44-48
IO43
IO41
IO40
IO39
IO24
IO25
RX0
TX0
EN
IO35
D+
D-
USB-C
USB_DP
USB_DM
USB-C
Upload
OTG
DAC
DIN
BCLK
WS
IO21
IO22
IO23
SCL
SDA
3V3
GND
Grove
IO8
IO7
ลำโพง
MOSI
MISO
SCK
CS
CD
IO32
IO33
IO36
IO34
IO13
MicroSD Card socket
3V3
IO12
LED Y
BTN A
GND
IO11

## Slide 7: ส่วนจัดการพลังงาน
USB-C
Upload
Power In
5V Step-down
3.3V Step-down
5V
5V
USB-C
OTG
5V
7-30V DC
ESP32-P4
LCD
Backlight
DAC
MicroSD Card
3.3V
5V
7-30V
(low drop)

## Slide 8: เกี่ยวกับ ESP32-P4 + ESP32-C6
CPU: RISC-V, 32-bits, 360MHz, Dual-core
Flash: 8MB
RAM: 768 kB + 32 MB (PSRAM)
GPIO: 55 (programmable)
WiFi: 2.4G

## Slide 9: เกี่ยวกับหน้าจอ ST7796S
Size: 5”
Technology: TFT LCD IPS
Interface: RGB Interface
Color: 16-bits
Touch: Capacitive 2-points
Controller: ST7262, GT911

## Slide 10: เกี่ยวกับ DAC (Digital to Analog Convertor)
Power: 3.2W at 4 ohm
Interface: I2S 16/24/32 bits
IC: MAX98357B

## Slide 11: ช่องใส่ MicroSD Card
Interface: SPI Mode 0
CD pin: Yes

## Slide 12: ช่อง Grove (I2C)

## Slide 13: ช่อง USB-C
อัพโหลดโปรแกรม
ดีบัคค่าต่าง ๆ ผ่านคอมพิวเตอร์
ต่ออุปกรณ์ USB
รองรับเมาส์, คีย์บอร์ด, กล้องแฟลชไดร์ฟ, FTDI และรองรับอัพโหลดโปรแกรม

## Slide 14: การจ่ายไฟเลี้ยง
7-30V DC
5V DC
7-30V DC

## Slide 15: การติดตั้งลงกล่อง
ติดตั้งตัวดันขอบกล่องทั้ง 4 มุมของจอ
ภายในกล่อง
หน้ากล่อง

## Slide 16: ชุดพัฒนาซอฟแวร์ (1/2)
SquareLine Studio
VS Code + PlatformIO
- เขียนโค้ดด้วยภาษา C/C++ รูปแบบ Arduino
- มีไลบรารี่พร้อมใช้
- มีตัวอย่างโค้ดให้
- เริ่มโปรเจคใหม่ด้วย Template ที่เตรียมให้ ไม่ต้องตั้งค่าใด ๆ
- ลากวางปุ่ม ข้อความ และ Widget อื่น ๆ ได้เลย
- สิ่งที่เห็นในโปรแกรม เหมือนที่เห็นจริงใน ATD5-P4
- เริ่มโปรเจคใหม่ด้วย Template ที่เตรียมให้ ลดขั้นตอนตั้งค่า
- ใช้ฟรีได้ 10 หน้า 150 widget
ใช้ฟรี !

## Slide 17: ชุดพัฒนาซอฟแวร์ (2/2)
EEZ Studio
- ลากวางปุ่ม ข้อความ และ Widget อื่น ๆ ได้เลย
- สิ่งที่เห็นในโปรแกรม เหมือนที่เห็นจริงบน ATD5-P4
- เริ่มโปรเจคใหม่ด้วย Template ที่เตรียมให้ ลดขั้นตอนตั้งค่า
- ใช้ฟรี ไม่มีเงื่อนไข

## Slide 18: ติดตั้งโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
Visual Studio Code (VS Code)
  https://code.visualstudio.com/download
PlatformIO
  ใน VS Code กดติดตั้งส่วนเสริม (Extension) ชื่อ PlatformIO
SquareLine Studio – ลงทะเบียนใช้ License แบบ PERSONAL
  https://squareline.io/downloads

## Slide 19: ทำไมต้องใช้ Template
Template เป็นชุดเริ่มต้นโปรเจคใหม่ของ ATD3.5-S3 โดยมีการเตรียมโค้ด ไลบรารี่ และตั้งค่าไฟล์โปรเจคของโปรแกรมต่าง ๆ ไว้ให้พร้อมใช้งานแล้ว ทำให้การเริ่มต้นโปรเจคทำได้ง่าย และเร็วมากยิ่งขึ้น
ไลบารี่ที่จัดเตรียมไว้ให้ (อัพเดท 10/10/69)
  ATD5-P4 Library V1.0.0
  LVGL V9.6.0
ไฟล์โปรเจค (อัพเดท 10/10/69)
  VS Code + PlatformIO
  SquareLine Studio V1.6.2

## Slide 20: ขั้นตอนการใช้งาน Template (1)
ดาวน์โหลดไฟล์ ATD5-P4-Template-PIO.Vx.x.x.zip จาก GitHub แล้วแตกไฟล์ออกมา
  https://github.com/ArtronShop/ATD5-P4-Template-PIO/releases
กด Import โปรเจคใน SquareLine Studio Project/LED.stl เข้าโปรแกรม SquareLine Studio
ตั้งค่า export directory ไปที่โฟลเดอร์ src/gui
แก้ไขตำแหน่ง เพิ่มลบวัตถุต่าง ๆ ตามต้องการในโปรแกรม SquareLine Studio
กด export code

## Slide 21: ขั้นตอนการใช้งาน Template (2)
เปิดโฟลเดอร์ Template ด้วยโปรแกรม VS Code
แก้ไขไฟล์ src/main.cpp โดยเพิ่มโค้ดส่วน event handle ตาม UI ที่สร้างไว้ในโปรแกรม SquareLine Studio
กดอัพโหลดโปรแกรมลงบอร์ด ATD3.5-S3 เพื่อดูผลลัพธ์

## Slide 22: ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ArtronShop
@artronshop
www.ArtronShop.co.th
contact@atronshop.co.th